## Slide 1
目录
脉冲加热技术介绍
一
脉冲加热技术方案
二
技术开发内容
三
资源需求和成本估计
四
1.技术优势
2.脉冲实现原理
3.技术代价
1.整车实现方式
2.电路设计图
3.控制策略流程图
1.技术开发目标
2.技术开发流程图
3.项目分工及对应 承担的工作内容
实验测试项目：
1.电池低温性能
2.电池脉冲加热
3.电池包脉冲加热
4.电池耐久
5.整车脉冲加热
6.整车耐久
（低能耗高品质）
（电机控制等）
（布局改变，软硬件增加，可能的寿命、噪音风险）
（参考其他企业方案）
（拓扑结构部分）
（算法部分）
（项目目标）
（电池实验与仿真-拓扑结构和策略设计-系统控制器-整车）

## Slide 2
2025年度个人述职-吴俊樑
1.参与项目、工作完成情况：
《大数据驱动的动力电池精准管理》项目，完成委外测试数据验收、电化学-热耦合模型搭建和验证、OJD课题。
2.工作价值贡献 ：
完成锂离子电池模型参数辨识方案；实现高精度的电、热性能仿真。
3.能力提升情况：
(1)动力电池电化学模型仿真(comsol)；(2)燃料电池单电池多物理场仿真(comsol)；(3)燃料电池系统仿真(simulink)
4. 2026年工作计划：
动力电池：（1）整车低温脉冲加热：动力电池低温模型仿真、低温脉冲方案和算法开发。
（2）大数据驱动的动力电池精准管理：看新能源开发部后续，涉及更换电池、模型降阶和迁入BMS。
燃料电池：（1）空气循环系统：系统仿真支持。
（2）双极板流道设计：多物理场仿真支持。

## Slide 3
一.脉冲加热技术概要
可行性分析 ：脉冲加热技术具有加热速率快、能耗低、温度均匀性好的优势。通过复用车辆电驱动系统组件和软件控制，已在比亚迪等主流车企的乘用车型上验证应用，而针对商用车的应用处于台架与整车测试阶段。
技术价值：打造整车在低温场景下节能和高品质竞争力。目标加热速率>1℃/min，等待时间减少30%，省电1.6度以上。
风险评估：不合理的脉冲方案可能导致电池性能衰退、电机噪音与机械损伤的问题，对控制系统可靠性提出了更高的要求。
启示点 ：脉冲加热技术有望成为商用车低温场景的有效解决方案。
加热方式 | 传统PTC | 脉冲加热
温升速率(℃/min) | 0.15~0.6 | 1~1.4
电量损失 | 5%~8% | 3.6%~6.6%
能耗效率 | 46%~53% | 58%~63%
温度均匀性 | >10℃ | <5℃
风险类型 | 风险点 | 风险等级 | 控制措施
电池 电化学 | 容量衰减 | 中 | 脉冲参数优化、 策略控制
 | 充电析锂 | 高 | 电压/电流边界管理、高频电流、
电机系统 | 电机噪声 | 中 | 频率调制、相位控制
 | 电机损伤 | 低 | 热损伤监控、 主动热管理
 | 布局改动 | 中 | 复用电机和控制器、拓扑结构优化
关键举措：自主研发
①环境温度自适应电芯脉冲加热算法开发——
合理平衡电芯加热速度与电池电机的可靠耐久；
②多电池组间均衡加热拓扑结构设计——
解决商用车多电池组间的脉冲配合难题；
脉冲加热技术风险分析
车企/车型 | 硬件架构 | 控制策略 | 性能表现
比亚迪/ 腾势N7 | 三相单电机中性点引出，双电池组 | 模糊PID控制 | 4~6℃/min(-30℃)；
长安/ 深蓝SL03 | 三相单电机，单电池组，外置电感 | PWM占空比调节 | 4℃/min (-30℃)
东风/ 实车测试 | 三相单电机，单电池组，热管理改制 | 开关管占空比调节 | 1.1℃/min (-20℃)
华为/ 台架测试 | 三相双电机协同 | 相位差调整 | 无实车数据
表1 低温加热技术比较
表2 各主流车企脉冲加热方案
解放现有PTC加热
①加热速率：0.15℃/min
②静态加热能耗13kWh
③加热时长64min
解放脉冲加热
①加热速率：>1℃/min
②省电1.6kWh以上
③等待时间减少30%
价值特性
26.02
27.10
商用车首发
应用纯电车型
26.12
26.06
PDCP
TDCP
TDR1
高品质-低能耗-低成本
技术节点
方案-策略-测试
相较传统PTC加热，突破整车低温场景节能技术；
满足用户长续航、高效运营需求；