## Slide 1
一、脉冲加热技术概要（改）
可行性分析：可不增加零部件，仅复用车辆电驱系统组件和升级软件控制策略，已在比亚迪等主流车企的乘用车型上验证应用。
技术目标：加热速率>1℃/min，等待时间减少30%以上，省电1.1度以上。打造整车在低温场景下的节能和高品质竞争力。
风险评估：不合理的脉冲方案可能导致电池性能衰退、电机噪音与机械损伤，需使用车辆实装的电芯、电池包、电机开展测试。
加热方式 | 解放传统PTC* | 脉冲加热预估**
温升速率(℃/min) | 0.46 | 0.7~1.1
加热时长 | 46min | <30min
电量损失 | 17.9kWh（5.1%） | 14kWh(4.0%)
转换效率 | 46%~53% | 58%~63%
电池包内部温差 | >10℃ | <5℃
低温加热技术比较
价值特性 | 指标 | 26年 达成方式
低成本 | —— | 现有电机控制器实现
低能耗 | 加热电耗4度/百度电（降低1.1度以上） | 试验
高品质 | 低温加热速率1℃/min （提高1.2倍） | 试验
工作目标
*数据来自解放新能源车寒区行车试验，车辆总电量352kWh；
环境温度-24℃，初始温度 -11℃，目标温度10℃。
**根据文献中实车测试数据推测