## Slide 1
脉冲加热方案
基础架构：三个电池包接入直流母线，两套电机-控制器并联接入母线，电机中性点引出参与脉冲加热回路。
方案选择列表 (方案1,2,3可选双电机同频同相参与；4,5,6对照工况)
1.电机与电池1、2、3同时脉冲加热 例：1放/2放/3放、1充/2充/3充……
2.电机与电池1、2、3依次脉冲加热，每次由同一电池进行完整充放电，循环进行，需增加开关 例：1放，1充，2放，2充……
3.电机与电池1、2、3依次脉冲加热，每次同一电池仅进行充电或者放电，交替进行，需增加开关 例：1放，2充，3放，1充……
4.单相绕组脉冲工况 例：储能Q4通，续流Q1通
5.风险工况-双电机同频但错相 例：电机1储能时，电机2可能在续流，电池脉冲电流变小
6.风险工况-双电机频率不同 例：储能/续流状态会不断错开，电流峰值更难预测
组件介绍
BT1、BT2、BT3：电池包1、2、3；
S1、S2、S3：电池支路接入开关；
S4、S5：电机接入开关；
S6~S9：中性点接入开关；
Q1~Q6：电机A桥臂开关； Q7~Q12：电机B桥臂开关；
U1、V1、W1：电机A三相定子线圈； U2、V2、W2：电机B三相定子线圈；
储能状态电流流向示意图
电机A
电机B
电池1、2、3
绿色表示对应桥臂/中性点开关接通
公共正母线(HV+)
公共负母线(HV-)
续流状态电流流向示意图

## Slide 2
电路模型参数需求
 | 系统拓扑与开关 | 电池包 | 直流母线/高压连接 | 电机与中性点 | 电机控制器/IGBT | 仿真工况
必须参数 | 三个电池包接入方式；S1~S9是否可增加及其电气位置； 储能/续流阶段开关状态； 双电机是否同频同相。 | 电芯规格书； 每个电池包额定电压、容量、SOC、初始温度、内阻、低温充放电电流限制。 | 公共正负母线连接关系； 母线电容； 母线电压范围。 | 两台电机绕组电阻； 电机电感或Ld； 峰值/RMS电流限制；中性点是否可真实引出。 | IGBT耐压； 额定/峰值电流； 开关频率范围； PWM占空比范围； 死区时间。 | 方案1~3的电池充放电顺序； 储能/续流时序； 双电机同步要求； 初始SOC和温度。
重要参数 | 开关导通电阻； 开关动作延迟； 死区时间； 中性点开关互锁逻辑。 | OCV-SOC-T曲线； 低温HPPC/EIS测试数据； 低温脉冲充放电测试数据； 热容和换热参数。 | 母线电容ESR/ESL； 高压线束电阻； 接插件电阻。 | 电感随电流变化； 绕组电阻随温度变化；中性点支路阻抗； 零序电感。 | 导通压降； 二极管压降； 开关损耗； 控制器限流策略。 | 电流目标； 频率扫描范围； 占空比扫描范围； 过流/过压/过温保护阈值。
补充参数 | 开关寄生电感； 触点温升； 开关故障粘连模型。 | 单体一致性； 支路线束压降； 熵热系数； 老化后参数。 | 母线寄生参数； 高频振荡/EMC相关参数。 | 详细磁饱和Map； 转矩扰动； 转子位置影响； 绕组热网络。 | 结温模型； 驱动延迟； 损耗随温度/电流/电压变化Map。 | 闭环PI参数； 自适应控制策略； 故障注入工况。
模型定位：电路级系统模型用于支撑方案筛选，优先保证电流路径、支路电流、母线电压和能量流向正确，能表达三电池包支路选择、双控制器桥臂动作、双电机中性点参与、储能/续流切换，以及双电机同步/错相/频率不同带来的电流差异。

## Slide 3
无中性点引出架构
图1：储能状态电流流向示意图
图2：续流状态电流流向示意图
基础架构：三个电池包接入直流母线，两套电机-电机控制器并联接入母线，参与脉冲加热回路。
组件介绍
BT1、BT2、BT3：电池包1、2、3；
S1、S2、S3：电池支路接入开关；
S4、S5：电机接入开关；
Q1~Q6：电机A桥臂开关； Q7~Q12：电机B桥臂开关；
U1、V1、W1：电机A三相定子线圈； U2、V2、W2：电机B三相定子线圈；